NT6102型 x、 γ个人辐射剂量报警仪

NT6102型是一款小型高灵敏度的x γ个人辐射剂量报警仪，采用了最新型的低功耗嵌入式微处理器作为数据处理单元，探测器采用的是高灵敏的GM计数器。仪器具有响应快，测量范围宽,应用范围广的特点。可监测X、γ射线和硬β射线，是一款通用型辐射剂量测量仪。

用途

- 测量X-γ辐射剂量率

- 测量X-γ个人辐射累计剂量

适用范围

- 个人累计剂量报警

- 个人剂量率报警

- 食品、水、生活用品等辐射剂量率测量

- 建筑物辐射剂量率剂量

- 医院、工厂、学校等辐射剂量率剂量

仪器特点

- 大面积带背光的LCD显示器

- 高灵敏的GM计数器

- 可同时进行剂量率和累积剂量的测量

- 仪器灵敏度高，可测量环境本底

- 脉冲寻源功能，快速查找，定位放射源位置

- 最大剂量率值保持功能

- 自动切换量程

- 自动保存累计剂量，断电可长时间保存

- 累计剂量和剂量率报警功能

- 可预置剂量率报警和累积剂量报警阈值

- 声音、振动、声音+振动、静音报警方式任意选择

- 五级电池电压状态实时指示

- 自动故障检测及保护功能

技术指标

- 测量范围：剂量率：0.01 μSv/h～5000μSv/h

累积剂量：0.00μSv ～9999Sv

- X-γ能量范围：40keV～3.0MeV

- 灵敏度： 1.5cps /(μSv/h)

- 相对基本误差：≤±10% (在20uSv/h)

- 剂量率报警阈值：全量程内可调

- 累计剂量报警阈值：全量程内可调

- 防护报警响应时间：≤5秒

- 显示单位：

剂量率：μSv/h、mSv/h、Sv/h 自动切换

累积剂量：μSv、mSV、Sv 自动切换

计数率  ： cps

- 供电方式：二节AAA电池

- 尺寸：105*55*26 mm

- 重量：80克（不含电池）

- 使用环境

工作环境：环境温度－30℃－＋50℃

相对湿度≤95% （40±2)℃

# Text boxes

发货清单

- NT6102型x γ个人辐射剂量报警仪、皮包、挂绳、包装盒、说明书、保修卡。