NT6106 型 便携式辐射剂量率仪

NT6106 便携式辐射剂量率仪采用超低功耗16位高速嵌入式微处器作为数据处理单元，点阵式超大屏幕LCD液晶显示，全中文操作菜单，读数清晰、轻触式按键操作方便。仪器采用金属薄壁高效的GM探测器，可进行X、γ辐射剂量率的测量，也可以测量硬β辐射，是一款实用型辐射检测仪。

适用场合：

- 未知区域射线巡测

- 环境实验室、环境污染调查

- 核医学科、分生生物学、放射化学

- 测厚仪、料位计、辐照加工、无损探伤场所

- 室内环境及建材放性检测

- 核安全应急

特点

- 高效的GM管探测器

- 可测量硬β辐射

- 声响频率指示放射性强度，声光搜寻功能

- 可设置剂量率报警阈值

- 超低功耗设计

- 全中文界面，带背光显示功能的大尺寸图形点阵式液晶显示

- 轻触式按键，操作简单

- 单位显示μGy/h，μSv/h，mR/h，CPM，CPS

- 两级超阈值报警，阻塞报警

- 电池电量实时指示

- 数据保存及查看功能。

- 可选配蓝牙、USB或wifi 进行数据导出。

技术指标

- 测量范围： 剂量率0.01uG/h—10mGy/h ，0.01μSv/h~10mSv/h

- 累计剂量：0.001uSv ~9999Sv

- 探 测 器：金属薄壁型GM探测器

- 能量范围：30keV～3MeV

- 能量阈： 30keV

- 灵 敏 度：≥2000CPM/mR/h

- 仪器本底：≤50 CPM

- 相对误差：≤15%

- 供电电源：4节7号（AAA）电池或充电电池 ,连续使用时间不小于48小时。

- 温度范围：-15℃～50℃

- 湿度范围：相对湿度≤90%（40℃）

- 重     量：0.5kg；

- 外形尺寸：160×80×30mm